Intruksi Kerja

Konfigurasi Routing

# MENYETUJUI :

|  | Pembuat | Atasan | MR | DIREKTUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nama |  |  |  |  |
| Jabatan |  |  |  |  |
| Ttd. |  |  |  |  |
| Tanggal | 01.10.2010 | 01.10.2010 | 01.10.2010 | 01.10.2010 |

# TUJUAN

Intruksi Kerja ini dibuat sebagai panduan dalam mengkonfigurasi static routing yang digunakan di jaringan komputer UPI.

- RUANG LINGKUP

Intruksi Kerja Konfigurasi Routing meliputi semua perangkat router yang digunakan di UPI yaitu seri Cisco 2501, 2801, 1841 dan Huawei AR-2811

- DEFINISI

  - Routing adalah sebuah proses untuk meneruskan paket-paket jaringan dari satu jaringan ke jaringan lainnya melalui sebuah internetwork. Routing juga dapat merujuk kepada sebuah metode penggabungan beberapa jaringan sehingga paket-paket data dapat hinggap dari satu jaringan ke jaringan selanjutnya. Untuk melakukan hal ini, digunakanlah sebuah perangkat jaringan yang disebut sebagai router. Router-router tersebut akan menerima paket-paket yang ditujukan ke jaringan di luar jaringan yang pertama, dan akan meneruskan paket yang ia terima kepada router lainnya hingga sampai kepada tujuannya.

- REFERENSI

  - Cisco 2501 Command Reference Version 11.0(8)

  - Cisco 2801 Command Reference Version 12.4(3i)

  - Cisco 1841 Command Reference Version 11.0(8)

- KETENTUAN UMUM

  - Cisco Router seri 2501 digunakan sebagai router pada jaringan Wide Area Network (WAN) UPI di kampus daerah.

  - Cisco Router seri 2801 digunakan sebagai router pada jaringan Wide Area Network (WAN) UPI sebagai backhaul

Cisco Router seri 1841 digunakan sebagai router pada jaringan Digital Subcribe Line (DSL) yang ada di UPI

- INTRUKSI KERJA

  - Melakukan remote terhadap Router

  - Memasukan password remote access

  - Memasukan enable secret password

  - Masuk ke menu configurasi

  - Melakukan penambahan atau perubahan routing static

  - Menyimpan konfigurasi pada flash memory

- PENGECUALIAN

  - Khusus untuk penambahan atau perubahan static routing pada router yang bukan cisco (Captive Portal) penambahan dilakukan dengan menggunakan akses web.